Приложение  №1  к  закупочной документации

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

Бондаренко В. И.

С  М  Е  Т  А

на  проектно-изыскательские  работы

| Наименование объекта, стадия проектирования: |  | «Водозабор, сооружения и сети водоснабжения д. Мстихино, г. Калуга» Проектная документация (П) и рабочая документация (П) |
| --- | --- | --- |
| Наименование проектной организации: |  | Определяется по итогам конкурса. |
| Наименование организации заказчика: |  | ГП «Калугаоблводоканал» |

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Сборник цен на проектные работы для строительства | Расчет стоимости, тыс.руб. | Стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Водозаборная скважина на 65 м3/час | СБЦПРС-2008г. «Объекты водоснабжения и канализации» табл.2, п.1 К1; К2 | (111,94+1,32х65)х х0,8х0,7х3,53= | 390,892 |
| 2. | Водоподготовка (обезжелезивание) 1500 м3/сут. | ---«»--- табл.4, п.24 К1; К3 | (134,93+37,18х1,5)х3,53х х0,35= | 235,610 |
| 3. | Резервуары чистой воды 2 шт., наземные | ---«»--- табл.5, п.10 К1; К3 | (20,72+75,36х0,6)х3,53х х0,35= | 81,464 |
| 4. | Насосная станция II-го подъёма, производительностью 130 м3/час | табл.5 п.3 К1 | (169,42+333,52х0,13)х х0,7 х3,53= | 525,773 |
| 5. | Сети водопровода Ø250мм, L=550м | табл.3 п.3 К1; К4; К5 | (61,26+32,8х0,55)х3,53х х0,7= | 195,950 |
| 6. | Сети водопровода Ø200мм, L=900м | табл.3 п.3 К1; К4; К5 | (61,26+32,8х0,9)х3,53х х0,7= | 224,317 |
|  | Всего проектные работы: | 1 654,006 |
|  | Стоимость затрат на выполнение инженерных изысканий и проекта межевания | 395,994 |
|  | ИТОГО: | 2 050,000 |
|  | НДС, 18% | 369,000 |
|  | Всего стоимость проектно-изыскательских работ | 2 419,000 |

К1=3,53 – индекс изменения стоимости проектных работ по состоянию на 4 кв. 2012г.

К2=0,8 – проектирование без надземного павильона

К3=0,35 – коэффициент привязки

К4=1,1 – сети из п/э труб

К5=0,7 – расход менее 300м3/час

Стоимость проектно-изыскательских работ в объёме технического задания составляет:

2 419 000,00 руб.

(Два миллиона  четыреста девятнадцать тысяч  рублей 00 копеек)