|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» |
| --- | --- |
| ИНН 4027001552 Р/счет 40602810100000000052 ООО банк «Элита» г.Калуга к/с 30101810500000000762 БИК 042908762 | 248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80 тел.: +7 (4842) 57-01-40 факс:+7 (4842) 73-03-86 e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru |

| Исх.№ | 4277-13 | от | 15.11.2013г |
| --- | --- | --- | --- |
| На исх.№ | 13/82 | от | 13.11.13 |

На Ваш запрос разъясняем:

| № п/п | Раздал закупочной документации | Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации | Разъяснение положений закупочной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 2 Технического задания «Перечень и объем закупаемой продукции» | П.3. | Указанным пунктом установлено, что закупаемая установка водоподготовки должна быть контейнерного типа. Может ли такая установка быть смонтирована не в здании контейнерного типа, а в стационарном 20-ти или 40- футовом контейнере, специально подготовленном для эксплуатации как единый комплекс? | Установка водоподготовки может быть смонтирована в стационарном 20-ти или 40- футовом контейнере при условии, что: - контейнеров должно быть не больше двух; - в случае, если используется 2 (два) контейнера, при монтаже и сборке они должны функционировать как единый модуль; - контейнеры должны иметь возможность перемещения автотранспортом. |
| 2. | Техническое задание | П.1. | Поскольку в перечень работ, выполняемых Подрядчиком, включены монтажные и пусконаладочные работы, просим сообщить, имеется ли в настоящее время у Заказчика проектная и рабочая документация для размещения и монтажа установки водоподготовки на выбранной площадке, план площадки и план проведения необходимых коммуникаций? Как и где можно с этим ознакомиться? Или всё это будет готовиться на основании технических требований, выдаваемых Подрядчиком, как это предусмотрено п.3.1. проекта Договора? | В соответствии с п. 3.1. проекта договора, Исполнитель обязан выдать Заказчику технические требования на промышленную площадку в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора. |
| 3. | Проект договора | П.2.3. | В связи с тем, что в указанном пункте проекта Договора установлены не характерные для рынка сроки оплаты продукции и работ (в течение 24 месяцев), просим сообщить, где и как можно ознакомиться с документами, определяющими план бюджетного финансирования проекта. | В соответствии с п. 2.3. проекта договора, оплата стоимости Продукции и фактически выполненных Работ по настоящему договору осуществляется равными долями в течение 24 (двадцати четырех) месяцев за счёт собственных средств предприятия. |

Начальник производственно – технического                                            Д.С. Стручев

отдела

Первый заместитель генерального директора –                                       В.И. Бондаренко

главный инженер

Заместитель генерального директора                                                         А.В. Токарев

по информационной политике

и внешним связям

Исполнитель:

Ведущий инженер ПТО

Булатова Елена Олеговна

Тел. р. 31-30

Тел. г. 71-39-11

e.bulatova@kalugaoblvodokanal.ru

# Text boxes

Участнику закупки