Технико-экономические показатели

| Наименование | Ед.изм. | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Суточное водопотребление | м3/сут | 400 |  |
| 2. Система водоснабжения | Низкого давления локальная | III катег. |
| 3. Источник водоснабжения | Проектируемые скважины | 1 раб, 1рез. |
| 4. Параметры проектируемой скважины |  |  |  |
| а) диаметр | дюйм | 8 |  |
| б) глубина | м | 54 |  |
| в)удельный дебит | л/с | 1,16 |  |
| г) расчетный дебит | м3/час | 25 |  |
| 5. Тип насосной станции I-подъема | подземный |  |
| а) марка насоса | ЭЦВ -6-16-90 |  |
| б) производительность | м3/час | 20 |  |
| в) напор |  | 80 |  |
| - расчетный | м | 72 |  |
| - по оборудованию | м | 80 |  |
| г) электродвигатель | кВт | 6,3 |  |
| 6. Водонапорная башня: | шт | 1 | Существующая |
| а) емкость бака |  | 50 |  |
| б) высота |  | 18 |  |
| 7. Водопроводная сеть |  |  |  |
| а) протяженность | п.м | 63 |  |
| б) трубы | материал | ПЭ80 SDR17.6-110х6.3; питьевая Ст 108х4 |  |

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение населения осуществляется из каптированного родника на восточной окраине села.

Проектом работ предусматривается бурение и опробование двух скважин – рабочей и резервной –  на алексинский водоносный горизонт на глубину 54 м, Первая скважина бурится как разведочно-эксплуатационная, вторая на расстоянии 12м от неё как эксплуатационная. Скважины должны работать поочерёдно (рабочая и резервная). Оборудуются скважины насосными станциями I подъема. В качестве насосного оборудования предусмотрены  погружные насосы ЭЦВ 6-16-90. Ограждение первого пояса ЗСО скважин - сетчатое по металлическим столбам.